# dKLK 23 CG-S

Pos.    )		Stück

explosionsgeschützte Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte gem. EN 60598 T2.22 und EN 50014

ff.

Entspricht der ATEX- Richtlinie 94/9/EG

Für Bereiche der Ex- Zonen 1, 2, 21 und 22 gemäß IEC 60079-0

Für Anlagen nach VDE 0108/10.89

Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester, mit Haube aus klarem PC- Kunststoff

Für Decken- und Wandmontage

Für Kompakt- Leuchtstofflampen mit integriertem EVG

Mit "CEWA GUARD S"- Überwachung, 20-stelligem Adressschalter für Einzelüberwachung und

Schaltbarkeit an einem Endstromkreis

EVG mit Abschaltautomatik bei Störungen im Lampenkreis

eXLink Metallausführung

wahlweise EEx d Leitungseinführung Typ Capri ADE 1 F für Leitungen  8,5 -16 mm Durchmesser

Technische Daten:

Bemessungsspannung AC				230 V +/- 10%, 50/60 Hz

Bemessungsspannung DC				230 V +/- 10%

Bemessungsfrequenz					50 - 60 Hz

Bemessungsstrom					AC/ 0,025 A DC

Leistungsaufnahme					ca. 6 VA

## Schutzklasse						I

Schutzart nach IEC 60529				IP66

Zulässige Umgebungstemperatur			-20°C bis + 45°C

Lampe		vorgesehen für Kompaktleuchtstofflampen mit integriertem EVG, Sockel E27, 5-8 W, Osram Dulux EL Longlife DEL LL 5/7 W oder Philips Master PL Electronic 5/8 W oder gleichwertig

EG-Baumusterprüfbescheinigung		EX II 2 G EEx  d IIC T6

EX II 2 D IP66 T 80 °C

Klemmen						über druckfesten Gerätestecker eXLink,

3polig, mit beiliegender Kupplung, für Anschlussleitungen 8-11mm

Maße							Ø128 mm, H=189 mm

## Gewicht						1,7 Kg

Farbe							grau

Zubehör						Rettungszeichenwürfel

Leuchtmittel und Befestigungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang

Typ: dKLK 23 CG-S

Fabrikat: CEAG