D22-EX 6011.1 CG-S

Pos.    )		Stück

Explosionsgeschütze Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Bestehend aus Gehäuse und strukturierter Haube aus Polycarbonat plus drei selbstklebenden Piktogrammfolien PL, PR, PU.

EVG mit ENEC-Prüfzeichen, zertifiziert durch eine unabhängige Prüfstelle, mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung mit 20-stelligen Adressschaltern.

Automatische Abschaltung bei Störungen im Lampenkreis.

Zone 22-ATEX Zulassung:	BVS 07 ATEX E 129 X

Schaltungsart (Bereitschaftslicht, Dauerlicht, oder geschaltetes Dauerlicht) durch geeignete Sicherheitsbeleuchtungsanlagen frei programmierbar. Mischbetrieb im Stromkreis möglich.

Beschriftung: einseitig mit Piktogrammfolie

Erkennungsweite: 30 m

Spannungsbereiche: 230V 50/60 Hz, 220 V DC +25/-20%

Stromaufnahme Batt.-Betrieb: 30 mA

Netzanschlussleistung: 16 VA

Zulässiger Temperaturbereich: -10 °C bis +40 °C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 qmm

Leitungseinführungen: 1x Eex e-Leitungseinführung M20 x 1,5; 1x Eex e-Blindverschraubung M20x1,5

Schutzklasse: I; Schutzart: IP 65

Gehäusefarbe: Hellgrau

Inklusive Leuchtmittel: 8 Watt T16, 450 lm

Abmessungen Leuchte (mm): L = 400, H = 160, T = 103

Typ: D22-EX 6011.1 CG-S

Fabrikat: CEAG

Pos.    )		Stück

Fabrikat: CEAG